Petr Kolařík

koldavideo@seznam.cz

Husovo náměstí 426/3

767 01 Kroměříž

tel.: 724 80 12 89

dne: 1.12.2012

Poptávka dřevohliníkových oken a plast-hliníkových oken a dveří splňující požadavky pro nízkoenergetické a pasivní stavby, vyrobené z kvalitních čtyřvrstvých hranolů a hliníkovým opláštěním.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množství           Popis

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1a        1.00 ks           1-dílný prvek (část rohového okna obývák 1ks)

fix-zasklívací drážka

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 6lovE1,0/14NA/F6/14NA/6LovE

kování : pevně v rámu

rozměry :1750x2300

1b        1.00 ks           1-dílný prvek (část rohového okna obývák 1ks)

fix-fix

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 6LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

rozměry :2750x2300

2        1.00 ks           1-dílný prvek (Okno obývák východní strana 1ks)

fix-fix

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 6LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

rozměry :2500x2300

3       1.00 ks           2-dílný prvek (Okno jídelna – terasa 1ks)

fix-dorovnání balkonového kř.

balkonové křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

Ods.dveře pravé hnědé HS-Portal

rozměry :2750x2300

4        1.00 ks           1-dílný prvek (Okno jídelna západní strana 1ks)

fix-fix

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 6LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

rozměry :2500x2300

5a        2.00 ks           1-dílný prvek (roh.okno kuch + DP pozor!-2ks)

Pokud to půjde, tak roh by měl být sklo na sklo!!!

fix-zasklívací drážka

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

rozměry: 1735x1375

5b        2.00 ks           2-dílný prvek (roh.okno kuch + DP pozor!-2ks)

fix-zasklívací drážka

okenní křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

kř.otevíravě-sklopné (OSP)  b1

rozměry :2750x1375

6        1.00 ks           1-dílný prvek (Pracovna Petr 1ks)

okenní křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : kř.otevíravě-sklopné (OSP)  b1

rozměry :1125x1375

7       2.00 ks           1-dílný prvek (WC, Technická místnost pozor!-2ks)

okenní křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování :

křídlo sklopné klika nahoře b1

rozměry :750 x 625

8        1.00 ks           2-dílný prvek (Pracovna Lada 1ks)

fix-zasklívací drážka

okenní křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

kř.otevíravě-sklopné (OSP)  b1

rozměry :2050x1375

9        1.00 ks           2-dílný prvek (Galerie 1ks)

fix-zasklívací drážka

okenní křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

kř.otevíravě-sklopné (OSP)  b1

rozměry :2050x1000

10        1.00 ks           2-dílný prvek (Dětský pokoj Erika 1ks)

fix-zasklívací drážka

okenní křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

kř.otevíravě-sklopné (OSP)  b1

rozměry :2500x1375

11       1.00 ks           2-dílný prvek (Okno Ložnice – balkon 1ks)

fix-dorovnání balkonového kř.

balkonové křídlo

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  : 4LowE/16N-A/F4/16N-A/4LowE

kování : pevně v rámu

Ods.dveře LEVNĚJŠÍ VARIANTA POSUVNÝCH DVEŘÍ!!!

rozměry :2675x2350

12        1.00 ks           1-dílný prvek (fix nad obývákem 1ks)

fix-zasklívací drážka

dřevo  : smrk nenapojovaný

výplň  : 6lovE1,0/14NA/F6/14NA/6LovE

kování : pevně v rámu

rozměry :2500x1750

13        1.00 ks  				1-dílný prvek (Dveře z domu do garáže 1ks)

Plastové oboustranně bilé, klika-klika- zámek.

výplň  :

kování :

rozměry :900x2200

14        1.00 ks           1-dílný prvek (Hlavní vchodové Dveře 1ks)

PLAST / Hliník

výplň  :

kování :

rozměry :1100x2200

15        1.00 ks           1-dílný prvek (Balkonové Dveře 1ks)

Dřevo / Hliník

dřevo  : smrk nenapojovaný

nátěr  : Lazura

výplň  :

kování :

rozměry :1100x2200

**********************************************************************

G A R Á Ž – PLAST / Hliník

GARÁŽ : Okna a dveře v garáži nemusí splňovat podmínky pro pasivní domy.

1-gar        2.00 ks        1-dílný prvek (pozor !!! 2ks!!!)

profil : okenní křídlo

Plast  : zevnitř bílý plast – zvenku ALU 7016

výplň  : izol. dvojsklo

kování : může být I fix nebo kř. Sklop.

rozměry :3000x630

2-gar       1.00 ks        1-dílný prvek (WC v garáži 1ks)

okenní křídlo

Plast  : zevnitř bílý plast – zvenku ALU 7016

výplň  : izol. dvojsklo

kování :

křídlo sklopné klika nahoře b1

rozměry :750x600

3-gar        1.00 ks        1-dílný prvek (Vchodové dveře garáže 1ks)

Plast  : zevnitř bílý plast – zvenku ALU 7016

rozměry :900x2300

# Text boxes

2300

1750

1

2300

2750

1

2300

2500

1

1375

1375

2300

2750

1

2

2300

2500

1

1375

1735

1

1375

1375

1375

2750

1

2

1375

1125

1

625

750

1

1000

1000

1375

2050

1

2

1000

1000

1000

2050

1

2

1250

1250

1375

2500

1

2

1300

1300

2350

2675

1

2

1450

300

1750

2450

1

2300

900

1

2300

1100

1

630

3000

1

630

750

1

2300

900

1

2300

1100

1